LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.05:2007 „MŪRO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI“ PATVIRTINIMO

2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-334
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.05:2007 „Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“.

KULTŪROS MINISTRAS	JONAS JUČAS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-334

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.05:2007 „MŪRO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.05:2007 „Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“ (toliau – reglamentas) nustato kultūros paveldo objekto mūro tvarkybos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo resursų sąnaudų (toliau – resursų sąnaudos) normatyvus. Kiekviename normatyve darbo sąnaudos, medžiagų kiekiai ar mechanizmų naudojimo trukmė pateikiami apibrėžtam vienetiniam darbui, jį išreiškiant fiziniais matavimo vienetais.
2. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvai yra naudojami nustatant mūro tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas.
3. Be reglamente nustatytų normatyvų, gali būti taikomi ir mūro darbų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų rengimo sistemą.
4. Reglamento 1 priede pateikiami normatyvai yra taikomi vadovaujantis kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintu aplinkos ministro 2005 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80), ir kitais teisės aktais.
5. Reglamento sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101- 3597; 2004, Nr. 73-2545) bei kituose teisės aktuose pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.

II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

6. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų resursų sąnaudų normatyvą sudaro darbo sąnaudų, medžiagų sąnaudų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti vienetiniam darbui. Vienetinis darbas – tai fiziniu matavimo vienetu išmatuojama, technologiškai susijusių elementinių darbų bei operacijų, reikalingų darbui atlikti, visuma. Sąnaudų normatyvo pagrindimui sudaromi mūro tvarkomojo darbo aprašymai, detalizuojama darbų sudėtis, pateikiami duomenys apie darbo procese panaudojamus įrankius, medžiagas, mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.
7. Vienetinio tvarkybos ar tvarkomojo paveldosaugos darbo laiko norma apskaičiuojama pagal darbo atlikimo technologijas atitinkančius darbo metodus ir optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė darbininkų darbo trukmė, išreikšta darbo valandomis, reikalinga mūro darbo vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė kategorija.
8. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų resursų poreikio lentelės pateikiamos reglamento 2 priede.
9. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvus sudaro bendrieji nurodymai, darbų apimčių skaičiavimas, normatyvųkoeficientai, darbų sudėčių aprašymas, vienetinių darbų aprašymas ir matavimo vienetai, darbą atliekančiųjų specialistų (darbininkų) vidutinė kategorija, darbo laiko sąnaudos, išreikštos darbo valandų (žm. val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudos, išreikštos mechanizmų eksploatavimo valandų (maš. val.) skaičiumi, medžiagų, reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudos, išreikštos fiziniais matavimo vienetais.
10. Kiekvienam sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ 1 priede.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
______________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.05:2007
1 priedas

MŪRO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. BENDRIEJI NURODYMAI

1. Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai parengti atsižvelgiant į dažniausiai pasitaikančius mūro tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas. Sąnaudos atspindi medžiagų, mechanizmų ir darbo jėgos poreikį konkrečiam darbui atlikti. Medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų mūro darbų matavimo vienetui.
3. Vidutinė darbų kategorija paskaičiuota, atsižvelgiant į 6 kategorijų specialistų ir darbininkų statyboje skalę.
4. Normatyvai įvertina tvarkybos darbų ir jų vykdymo specifiką:
4.1. konstrukcijų ardymas vykdomas atsargiai (t. y. neverčiant, negriaunant urmu);
4.2. saugomi visi išliekantys elementai, konstrukcijos (imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeistos kitos konstrukcijos, detalės ir pan.).
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikštelės ribose ir pakėlimas iki 7 m aukščio;
5.2. šiukšlių ir atliekų pašalinimas už statinio ribų;
5.3. kopėčių iki 3,5 m ir pastovių iki 2 m aukščio surinkimas, išardymas ir perstatymas;
5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.5. įrankių priežiūra (galandimas ir pan.) ir pernešimas;
5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriama technologinio proceso dalis.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Dirbant ant kopėčių, kurių aukštis daugiau kaip 3,5 m, darbo sąnaudoms taikomas koeficientas 1,15.
8. Mūro darbų sąnaudų normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
8.1. paprastas mūras – lygios sienos, stulpai su paprastais architektūros elementais (sandrikais, nišomis, karnizais iki plytų eilių ir pan.);
8.2. vidutinio sudėtingumo mūras – sudėtingi mūro elementai sudaro iki 20 % mūro sienų ploto, kevaliniai, kupoliniai ir sferiniai skliautai, dvigubo kreivumo arkos ir pan.;
8.3. sudėtingas mūras – sudėtingi mūro elementai sudaro iki 40 % mūro sienų ploto, kryžminiai, žvaigždiniai skliautai ir pan. Prie sudėtingų mūro elementų priskiriami karnizai daugiau kaip keturių plytų eilių, piliastrai, puskolonės, lodžijos ir kitos architektūrinės detalės.
9. Normatyvuose numatytas mūrijimas restauracinėmis T-1 (290x135x85 mm), T-2 (260x125x65 mm), T-3 (250x120x65 mm) tipo plytomis, mūrijimas standartinėmis molio plytomis (250x120x65 mm). Horizontalios ir vertikalios siūlės: T-1 tipo plytoms iki 20 mm ir 12 mm, T-2 tipo plytoms iki 15 mm ir 12 mm, T-3 tipo ir standartinėms plytoms iki 22 mm ir 10 mm.
10. Mūras, plane turintis kreivinę projekciją, vertinamas taikant darbo sąnaudų koeficientą k1= 1,1.
11. Pasvirę konusiniai ir cilindriniai mūrai, taip pat kontraforsai vertinami taikant darbo sąnaudų koeficientą k1 = 1,15.
12. Mūrijama sudėtiniu (kalkių-cemento) skiediniu. Mūrijant cemento skiediniu, darbo sąnaudų koeficientas k1 = 1,15.
13. Normatyvuose numatytas inertinių medžiagų, skiedinių paruošimas.
14. Jeigu projektuose numatytos kitos medžiagų rūšys, plytų matmenys, markės, skiedinių receptūros ar pan., būtina patikslinti statybinių medžiagų poreikio bei jų sunaudojimo normas. Esant žymiems technologiniams, konstrukciniams pakitimams gali būti sudaromi nauji darbų sąnaudų normatyvai.

II. DARBO APIMČIŲ SKAIČIAVIMAS

15. Sienų mūrinio tūris skaičiuojamas, atmetant angų tūrius (apskaičiuotus pagal išorinius staktų matmenis).
16. Nusėdimo bei temperatūros siūlių, vagų, lizdų ir pan. smulkių angų tūris iš mūrinio neatmetamas.
17. Architektūrinių detalių mūrinio tūris įskaitomas į sienų mūrinio tūrį.
18. Mūro rievėjimo kiekis – tai rievėjamos sienos paviršiaus plotas, įskaitant angas.

III. NORMATYVŲ KOEFICIENTAI

Normatyvų taikymo sąlygos	Normatyvų kodai	Koeficientai
		darbo sąnaudoms k1	mechanizmų poreikiui k2	medžiagoms k3
1	2	3	4	5
Ardant mūrą su profiliuotomis architektūrinėmis detalėmis	A3-1–A3-3	1,15	1,15
Ardant plytinius pamatus	A3-1–A3-3	1,10	1,10
Vėlesnių priestatų ardymas	A3-1–A3-3	0,85	0,85
Restauruojant daugiau kaip 1 m2 toje pačioje vietoje	A3-12–A3-23	0,80
Ruošiant (tašant) mažesnių matų plytas	A3-28–A3-39	0,90	0,90
Restauruojant (atkuriant) masyvą daugiau kaip 5 m3 iki 10 m3	A3-48, A3-51, A3-52, A3-61, A3-64, A3-67, A3-70, A3-73, A3-76, A3-79	0,90	0,90
Restauruojant (atkuriant) masyvą daugiau kaip 10 m3	A3-48, A3-52, A3-55, A3-61, A3-64, A3-67, A3-70, A3-73, A3-76, A3-79	0,70	0,70
Restauruojant stulpų mūrą nuo 1 m3 iki 3 m3 toje pačioje vietoje	A3-80–A3-127	0,90	0,90
Restauruojant stulpų mūrą daugiau kaip 3 m3 toje pačioje vietoje	A3-80–A3-127	0,80	0,80
Naujai atkuriant stulpus, kolonas	A3-80–A3-127	0,70	0,70
Restauruojant apvalių kolonų mūrą nuo 1 m3 iki 3 m3 toje pačioje vietoje	A3-128–A3-163	0,90	0,90
Restauruojant apvalių kolonų mūrą daugiau kaip 3 m3 toje pačioje vietoje	A3-128–A3-163	0,80	0,80
Naujai atkuriant apvalias kolonas	A3-128–A3-163	0,70	0,70
Restauruojant nuo 1 m3 iki 3 m3 sąramas	A3-164–A3-179	0,90	0,90
Restauruojant skliautų ar arkų mūrą daugiau kaip 3 m3 toje pačioje vietoje	A3-180–A3-203	0,90	0,90
Restauruojant ypač sudėtingas arkas ar skliautus	A3-185, A3-188, A3-191, A3-197, A3-203	1,15	1,15
Atkuriant didelius skliautų, arkų mūro masyvus (daugiau kaip 3 m3 toje pačioje vietoje)	A3-180–A3-203	0,70	0,70
Restauruojant ar atkuriant grindis su raiškiu nuolydžiu	A3-204–A3-211	1,10	1,10
Įrengiant ar restauruojant grindis, kurių projekcija plane kreivė ar grindų spindulys iki 2 m	A3-204–A3-211	1,20	1,20
Kalant vertikalias vagas	A3-212–A3-238	1,15	1,15
Kalant vagas skliautuose, lubose	A3-212–A3-238	1,25	1,25
Esant iki 1 mm plyšiui	A3-261	0,70	0,70	0,70
Esant daugiau kaip 10 mm plyšiui	A3-261	1,20	1,20	1,20
Restauruojant ar rėvint skliautų mūro siūles	A3-268–A3-274	1,50

______________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.05:2007
2 priedas

RESURSŲ POREIKIO LENTELĖS

	1. Mūro ardymas, grindų iš plytų ardymas
Darbų sudėtis:	1. Mūro ardymas, nepažeidžiant išliekančio.
	2. Plytų (tinkančių naudojimui) nuvalymas nuo skiedinio ir sudėjimas į krūvas.
	3. Laužo sudėjimas (sugrėbimas) į krūvas iki 10 m atstumu nuo darbo vietos.
	4. Grindų pagrindo nuvalymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-1	Lengvai irstančio mūro iš plytų ardymas		m2
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	4,75	žm. val.
A3-2	Vidutinio stiprumo mūro iš plytų ardymas		m2
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	6,05	žm. val.
A3-3	Stipraus (sunkiai ardomo) mūro iš plytų ardymas		m2
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	7,25	žm. val.
A3-4	Grindų, aikštelių iš plytų ardymas (plytos suklotos ant briaunos)		m2
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,61	žm. val.
A3-5	Grindų, aikštelių iš plytų ardymas (plytos suklotos gulsčiai)		m2
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,44	žm. val.

	2. Mūro sienų, grindų (iš plytų, natūralaus akmens, keraminių plytelių ir pan.) zondavimas

Darbų sudėtis:	1. Zonduojamos vietos atsargus iškirtimas. / 2. Pagrindų ar ankstesnių dangų iškirtimas pasluoksniui.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis		Matavimo vienetas
1	2	3		4
A3-6	Sienų iš plytų zondavimas, iškertant iki 15 cm gylio atodangą			1 zond.
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	2,7		žm. val.

A3-7	Sienų iš plytų zondavimas, iškertant iki 30 cm gylio atodangą			1 zond.
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	4,3		žm. val.

A3-8	Sienų iš plytų zondavimas, iškertant iki 50 cm gylio atodangą			1 zond.
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,2		žm. val.

A3-9	Grindų iš akmens, plytų, plytelių ir pan. zondavimas, iškertant			1 zond.
	iki 15 cm gylio atodangą
	Darbo sąnaudos	2,5		žm. val.
	Vidutinė kategorija 4.00

A3-10	Grindų iš akmens, plytų, plytelių ir pan. zondavimas, iškertant			1 zond.
	iki 30 cm gylio atodangą
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	5,0	žm. val.

A3-11	Grindų iš akmens, plytų, plytelių ir pan. zondavimas, iškertant iki 50 cm gylio atodangą		1 zond.
	Vidutinė kategorija / 4.00 Darbo sąnaudos	5,0	žm. val.

	3. Mūro paviršiaus restauravimas (nerestauruojant architektūrinių detalių)

Darbų sudėtis:	1. Ilgainių eilių atsargus pašalinimas, trumpainių iškirtimas. / 2. Vagelių kalimas ir iškirtimo vietų plovimas vandeniu. / 3. Plytų parinkimas ir suklojimas sutvarkant siūles (rievėjant ir pan.). / 4. Sienos nuvalymas nuo skiedinio likučių.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-12	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x90 mm); restauruojamos vietos storis – 0,5 plytos		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	8,8	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,042	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	2,0	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,074	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,03	maš. val.

A3-13	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x90 mm); restauruojamos vietos storis – 1 plyta		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,077	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	4,0	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,127	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.

A3-14	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x90 mm); restauruojamos vietos storis – 1,5 plytos		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	14,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,109	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	6,0	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,172	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,17	maš. val.

A3-15	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm); restauruojamos vietos storis – 0,5 plytos		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	8,8	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,062	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	1,8	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,058	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,03	maš. val.

A3-16	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm); restauruojamos vietos storis – 1 plyta		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,113	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	3,7	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,095	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.

A3-17	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm); restauruojamos vietos storis – 1,5 plytos		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	14,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,158	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	5,7	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,122	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,17	maš. val.

A3-18	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm); restauruojamos vietos storis – 0,5 plytos		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	8,8	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,067	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	1,7	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,058	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,03	maš. val.

A3-19	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm); restauruojamos vietos storis – 1 plyta		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,122	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	3,5	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,095	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.

A3-20	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm); restauruojamos vietos storis – 1,5 plytos		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	14,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,169	tūkst. vnt.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	5,2	kg
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,127	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,17	maš. val.

A3-21	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis – 0,5 plytos		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	8,8	žm. val.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	1,7	kg
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,067	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,058	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,03	maš. val.

A3-22	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis – 1 plyta		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	3,5	kg
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,122	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,095	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.

A3-23	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis		m2
	molio plytomis; restauruojamos vietos storis – 1,5 plytos
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	14,5	žm. val.
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	5,2	kg
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,169	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,127	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,17	maš. val.

	4. Mūro paviršiaus restauravimas atskiromis vietomis, nuo 1 iki 10 plytų toje pačioje vietoje (nerestauruojant architektūrinių detalių)

Darbų sudėtis:	1. Ilgainių eilių atsargus pašalinimas, trumpainių iškirtimas (mūro perrišimui). / 2. Vagelių kalimas, iškirtimo vietų plovimas. / 3. Plytų parinkimas, suklojimas, sutvarkant siūles (rievint ir pan.). / 4. Sienos paviršiaus valymas nuo skiedinio likučių.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-24	Mūro paviršiaus restauracija T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų		10 vnt.

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,9	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,011	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,015	m3

A3-25	Mūro paviršiaus restauracija T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų		10 vnt.

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,6	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,011	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,008	m3

A3-26	Mūro paviršiaus restauracija T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų		10 vnt.

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,6	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,011	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,007	m3

A3-27	Mūro paviršiaus restauracija pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis, keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų		10 vnt.

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,6	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,011	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,007	m3

	5. Profiliuotų plytų paruošimas tašant

Darbų sudėtis:	1. Plytų parinkimas (pagal spalvą, kokybę ir pan.), atnešimas į darbo vietą. / 2. Šablono pagaminimas ir pažymėjimas (pagal šabloną). / 3. Tašymas, šlifavimas, drožimas ir pan.). / 4. Paruoštų plytų sudėjimas į krūvą.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-28	Nesudėtingo profilio figūrinių plytų paruošimas nusklembiant briaunas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.66 / Darbo sąnaudos	1,75	žm. val.
A3-29	Nesudėtingo profilio figūrinių plytų paruošimas, ištašant puskampį, rumbelę, trikampį ar pan.		10 vnt.
	Vidutinė kategorija / 4.66 Darbo sąnaudos	1,75	žm. val.
A3-30	Nesudėtingo profilio figūrinių plytų paruošimas, ištašant rumbelę su užkirta ar pan.		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.66 / Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
A3-31	Figūrinių plytų paruošimas (vidutinio sudėtingumo plytos), ištašant rumbelę su užkirta arba įlenktą pusiauapskritimą		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.66 / Darbo sąnaudos	4,7	žm. val.
A3-32	Figūrinių plytų paruošimas (vidut. sudėtingumo plytos), ištašant rumbelę su dviem užkirtomis, pusrumbelę su užkirtimu ir pan.		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.66 / Darbo sąnaudos	5,8	žm. val.
A3-33	Figūrinių sudėtingų plytų paruošimas, ištašant figūrinį kampą		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.50 / Darbo sąnaudos	6,3	žm. val.
A3-34	Figūrinių sudėtingų plytų paruošimas, ištašant 4 (arba daugiau) profilius		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.50 / Darbo sąnaudos	10,0	žm. val.
A3-35	Figūrinių sudėtingų plytų paruošimas, ištašant kampą perrišimui su kitomis plytomis		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.50 / Darbo sąnaudos	12,5	žm. val.
A3-36	Raižytų plytų paruošimas, išraižant raides arba ženklus		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.50 / Darbo sąnaudos	48,0	žm. val.
A3-37	Raižytų plytų paruošimas, išraižant slavišką pynę arba pan.		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.50 / Darbo sąnaudos	29,0	žm. val.
A3-38	Raižytų plytų paruošimas, išraižant plokščias ornamentines figūras		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.50 / Darbo sąnaudos	71,0	žm. val.
A3-39	Raižytų plytų paruošimas, išraižant gėlių ornamentus		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.50 / Darbo sąnaudos	100,0	žm. val.

	6. Architektūros detalių restauravimas (keičiant nuo 1 iki 10 plytų vienoje vietoje)

Darbų sudėtis:	1. Ilgainių išėmimas, trumpainių iškirtimas (perrišimui su mūru), vagelių iškalimas.
	2. Iškirstų vietų plovimas.
	3. Paruoštų profiliuotų plytų, anksčiau ištašytų, suklojimas, siūlių rievėjimas.
	4. Sienos paviršiaus nuvalymas, pašalinant skiedinio likučius.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-40	Architektūrinių detalių mūro iš figūrinių plytų restauravimas T-1 tipo (anksčiau paruoštomis pagal reikiamą profilį) plytomis		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.00 / Darbo sąnaudos	3,3	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,012	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,015	m3

A3-41	Architektūrinių detalių iš figūrinių plytų restauravimas T-2 tipo (anksčiau paruoštomis pagal reikiamą profilį) plytomis		10 vnt.

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,012	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,008	m3

A3-42	Architektūrinių detalių iš figūrinių plytų restauravimas T-3 tipo (anksčiau paruoštomis pagal reikiamą profilį) plytomis		10 vnt.

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,012	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,007	m3

A3-43	Architekt. detalių iš figūr. plytų restauravimas standart. (anksčiau paruošt. pagal reikiamą profilį) pilnavidurėmis molio plytomis		10 vnt.

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,012	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,007	m3

	7. Mūro sienų restauravimas, stačiakampių stulpų restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Išliekančio mūro paviršiaus paruošimas apkapojant.
	2. Perrišimo vietų plovimas vandeniu.
	3. Mūrijimas, pritaikant prie seno mūro, perrišant su juo ir pan.
	4. Mūro paviršiaus nuvalymas, pašalinant skiedinio likučius.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-44	Paprasto mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	10,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,21	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,53	maš. val.

A3-45	Paprasto mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,8	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,21	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,46	maš. val.

A3-46	Paprasto mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,21	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,42	maš. val.

A3-47	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,213	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-48	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,213	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,56	maš. val.

A3-49	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,213	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,51	maš. val.

A3-50	Sudėtingo mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,215	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-51	Sudėtingo mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,215	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	0,76	maš. val.

A3-52	Sudėtingo mūro restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,215	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,288	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-53	Paprasto mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	10,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,347	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,53	maš. val.

A3-54	Paprasto mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,8	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,347	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,46	maš. val.

A3-55	Paprasto mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,347	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,42	maš. val.

A3-56	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Darbo sąnaudos
	Vidutinė kategorija 4.50
100000	Plytos T-2	0,351	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-57	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,351	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,56	maš. val.

A3-58	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,351	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,51	maš. val.
A3-59	Sudėtingo mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,356	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.
A3-60	Sudėtingo mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,356	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,76	maš. val.

A3-61	Sudėtingo mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,356	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,252	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-62	Paprasto mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	10,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,403	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,53	maš. val.

A3-63	Paprasto mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,8	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,403	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,46	maš. val.

A3-64	Paprasto mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,403	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,42	maš. val.

A3-65	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-66	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,56	maš. val.

A3-67	Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,51	maš. val.

A3-68	Sudėtingo mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-69	Sudėtingo mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,76	maš. val.

A3-70	Sudėtingo mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-71	Paprasto mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,403	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,53	maš. val.

A3-72	Paprasto mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	9,8	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,403	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,46	maš. val.

A3-73	Paprasto mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,403	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,42	maš. val.

A3-74	Vidut. sudėtingumo mūro restauravimas standart. pilnavid. molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-75	Vidut. sudėtingumo mūro restauravimas standart. pilnavid. molio plytomis, restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	11,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,56	maš. val.

A3-76	Vidut. sudėtingumo mūro restauravimas standart. pilnavid. molio plytomis, restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	10,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,51	maš. val.

A3-77	Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-78	Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,76	maš. val.

A3-79	Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,257	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-80	Paprasto mūro stulpų 1,5x1,5 plytos skerspjūvio restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,33	maš. val.

A3-81	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų 1,5x1,5 plytos skerspjūvio restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,76	maš. val.

A3-82	Sudėtingo mūro stulpų 1,5x1,5 plytos skerspjūvio restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85)		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,16	maš. val.

A3-83	Paprasto mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	15,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,98	maš. val.

A3-84	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,31	maš. val.

A3-85	Sudėtingo mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,66	maš. val.

A3-86	Paprasto mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,78	maš. val.

A3-87	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	16,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,06	maš. val.

A3-88	Sudėtingo mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,41	maš. val.

A3-89	Paprasto mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,42	maš. val.

A3-90	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-91	Sudėtingo mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,214	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-92	Paprasto mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,354	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,33	maš. val.

A3-93	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,358	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,76	maš. val.

A3-94	Sudėtingo mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,363	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,16	maš. val.

A3-95	Paprasto mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	15,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,354	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,98	maš. val.

A3-96	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,358	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,31	maš. val.

A3-97	Sudėtingo mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,363	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,66	maš. val.

A3-98	Paprasto mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,354	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,78	maš. val.

A3-99	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	16,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,358	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,06	maš. val.

A3-100	Sudėtingo mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,363	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	1,41	maš. val.

A3-101	Paprasto mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,354	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,42	maš. val.

A3-102	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,358	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-103	Sudėtingo mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,363	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-104	Paprasto mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,411	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,33	maš. val.

A3-105	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,416	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,76	maš. val.

A3-106	Sudėtingo mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,421	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,16	maš. val.

A3-107	Paprasto mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	15,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,411	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.

A3-108	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,416	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,31	maš. val.

A3-109	Sudėtingo mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,421	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,66	maš. val.

A3-110	Paprasto mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,411	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,78	maš. val.

A3-111	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	16,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,416	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,06	maš. val.

A3-112	Sudėtingo mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,421	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,41	maš. val.

A3-113	Paprasto mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,411	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,42	maš. val.

A3-114	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,416	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-115	Sudėtingo mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm)		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,421	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-116	Paprasto mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,411	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,33	maš. val.

A3-117	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,416	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,76	maš. val.

A3-118	Sudėtingo mūro stulpų (1,5x1,5 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	27,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,421	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,16	maš. val.

A3-119	Paprasto mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	15,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,411	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,98	maš. val.

A3-120	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (2x2 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	18,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,416	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,31	maš. val.

A3-121	Sudėtingo mūro stulpų (2x2 plyt. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,421	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,66	maš. val.

A3-122	Paprasto mūro stulpų (3x3 plyt. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	13,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,411	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,78	maš. val.

A3-123	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	16,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,416	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,06	maš. val.

A3-124	Sudėtingo mūro stulpų (3x3 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	19,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,421	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,41	maš. val.

A3-125	Paprasto mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,411	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,42	maš. val.

A3-126	Vidutinio sudėtingumo mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,416	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,66	maš. val.

A3-127	Sudėtingo mūro stulpų (3x3,5 pl. skerspjūvio) restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis		m3
	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,421	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

	8. Apvalių, daugiakampių kolonų, būgnų ir panašių elementų restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Autentiško mūro perrišimo su nauju mūru vietų paruošimas, plovimas. / 2. Šablonų pagaminimas. / 3. Plytų tašymas. / 4. Mūrijimas, rievėjimas, paviršiaus nuvalymas, šalinant skiedinio likučius.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-128	Paprasto mūro apvalių kolonų (nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm), mūrijant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,247	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,28	maš. val.

A3-129	Vidutinio sudėtingumo mūro apv. kolonų (nuo 1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm), mūrijant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,251	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,96	maš. val.

A3-130	Sudėtingo mūro apv. kolonų mūro (nuo1,5 iki 25 plyt. skers.) rest. T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm), mūrijant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	48,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,254	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	4,26	maš. val.

A3-131	Paprasto mūro apv. kolonų (3 plyt. skers.) restauravimas T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,247	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,78	maš. val.

A3-132	Vidutinio sudėtingumo mūro apv. kolonų (3 plyt. skers.) rest. T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,251	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,26	maš. val.

A3-133	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3 plyt. skers.) restauravimas T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm), restauruojant iki 1 m3 mūro		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	34,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,254	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,86	maš. val.

A3-134	Paprasto mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.) restauravimas T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm), restauruojant iki 1 m3 mūro		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,247	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,68	maš. val.

A3-135	Vidutinio sudėtingumo mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.) rest. T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm) restauruojant iki1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	15,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,251	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,01	maš. val.

A3-136	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.) restauravimas T-1 tipo plytomis (280x135x85 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	18,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,254	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,26	maš. val.

A3-137	Paprasto mūro apvalių kolonų (nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.) restaur. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,28	maš. val.

A3-138	Vidut. sudėtingumo mūro apvalių kolonų (nuo 1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), rest. iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,96	maš. val.

A3-139	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), rest. iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	42,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,418	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	3,66	maš. val.

A3-140	Paprasto mūro apvalių kolonų (3 plyt. skers.) rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 1 m3 mūro		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,78	maš. val.

A3-141	Vidut. sudėtingumo mūro apv. kolonų (3 plyt. skers.) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,26	maš. val.

A3-142	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3 plyt. skers.) restaurav. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	34,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,418	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,86	maš. val.

A3-143	Paprasto mūro apvalių kolonų (3.5 plyt. skers.) restaurav. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,68	maš. val.

A3-144	Vidutinio sudėtingumo mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.) rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	15,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,01	maš. val.

A3-145	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.) restaurav. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	18,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,418	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,26	maš. val.

A3-146	Paprasto mūro apvalių kolonų (nuo 1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,474	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,28	maš. val.

A3-147	Vidut. sudėting. apv. mūro kolonų (nuo 1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,48	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,96	maš. val.

A3-148	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (nuo 1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	42,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,486	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	3,66	maš. val.

A3-149	Paprasto mūro apvalių kolonų (3 plyt. skers.) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,474	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,78	maš. val.

A3-150	Vidut. sudėtingumo mūro apvalių kolonų (3 plyt. skers.) rest. T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,48	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,26	maš. val.

A3-151	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3 plyt. sker.) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	34,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,486	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,86	maš. val.

A3-152	Paprasto mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.) restauravimas T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,474	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,68	maš. val.

A3-153	Vidut. sudėting. mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.) restaur. T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	15,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,48	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,01	maš. val.

A3-154	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. skers.) restaur. T-3 tipo plytomis (260x120x65 mm), restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	18,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,474	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,28	maš. val.

A3-155	Paprasto mūro apvalių kolonų (nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.) restauravimas pilnavidurėmis plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,486	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,26	maš. val.

A3-156	Vidut. sudėting. mūro apvalių kolonų (nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	35,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,48	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,96	maš. val.

A3-157	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (nuo1,5 iki 2,5 plyt. skers.) rest. pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	42,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,486	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	3,66	maš. val.

A3-158	Paprasto mūro apvalių kolonų (3 plyt. skers.) restauravimas pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	23,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,474	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,78	maš. val.

A3-159	Vidut. sudėting. mūro apvalių kolonų (3 plyt. skers.) restauravimas pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	28,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,48	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,26	maš. val.

A3-160	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3 plyt. skers.) restauravimas pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	34,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,486	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,86	maš. val.

A3-161	Paprasto mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. ir did. skers.) restauravimas pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	12,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,474	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,68	maš. val.

A3-162	Vidut. sudėting. mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. ir did. skers.) rest. pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	15,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,48	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,01	maš. val.

A3-163	Sudėtingo mūro apvalių kolonų (3,5 plyt. ir did. skers.) rest. pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	18,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,486	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,26	maš. val.

	9. Sąramų restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Seno mūro ardymas, atrenkant tinkančias plytas, šalinant šiukšles, nuplaunant perrišimo paviršių.
	2. Eilių žymėjimas ant klojinių (klojinių įrengimas įvertinamas atskirai).
	3. Mūrijimas, tašant plytas, rievėjant siūles.
	4. Mūro paviršiaus valymas (skiedinio likučių pašalinimas).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-164	Sąramų su 1 arba 3 kreivumo centrais restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	7,3	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,063	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,087	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,64	maš. val.

A3-165	Pasvirusių sąramų su 1 arba 3 kreivumo centrais restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,8	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,063	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,087	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,79	maš. val.

A3-166	Strėlinių sąramų arba sąramų su 5 centrais restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,063	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,087	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-167	Pasvirusių sąramų (strėlinių arba su 5 centrais) restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,063	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,087	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,06	maš. val.

A3-168	Sąramų su 1 arba 3 kreivumo centrais restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	7,3	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,094	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,068	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,64	maš. val.

A3-169	Pasvirusių sąramų su 1 arba 3 kreivumo centrais restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,8	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,094	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,068	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,79	maš. val.

A3-170	Strėlinių sąramų su 5 centrais restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,094	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,068	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-171	Pasvirusių sąramų (strėlinių arba su 5 centrais) restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,094	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,068	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,06	maš. val.

A3-172	Sąramų su 1 arba 3 kreivumo centrais restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	7,3	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,101	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,064	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,64	maš. val.

A3-173	Pasvirusių sąramų su 1 arba 3 kreivumo centrais restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,8	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,101	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,064	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,79	maš. val.

A3-174	Strėlinių arba su 5 centrais sąramų restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,101	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,064	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-175	Pasvirusių sąramų (strėlinių arba su 5 centrais) restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,101	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,064	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,06	maš. val.

A3-176	Sąramų su 1 arba 3 kreivumo centrais restauravimas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	7,3	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,101	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,064	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,64	maš. val.

A3-177	Pasvirusių sąramų su 1 arba 3 kreivumo centrais restauravimas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	8,8	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,101	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,064	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,79	maš. val.

A3-178	Strėlinių arba su 5 centrais sąramų restauravimas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	9,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,101	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,064	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,86	maš. val.

A3-179	Pasvirusių sąramų (strėlinių arba su 5 centrais) restauravimas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	11,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,101	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,064	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,06	maš. val.

	10. Skliautų, arkų, kupolų restauravimas, kai restauruojama iki 1 m3 mūro toje pačioje vietoje

Darbų sudėtis:	1. Perrišimo vietų paruošimas (kapojimas ir pan.), plovimas.
	2. Plytų pritaikymas aptašant.
	3. Mūrijimas (mūrijima klojiniuose, klojinių sąnaudos vertinamos papildomai).
	4. Paviršiaus nuvalymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-180	Paprasto mūro skliautų rest. T-1 tipo (290x135x85 mm) plytomis, restauruojant 0,5–1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,227	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,26	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,13	maš. val.

A3-181	Vidut. sudėt. mūro skliautų rest. T-1 tipo (290x135x85 mm) plytomis, restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	21,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,227	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,26	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,56	maš. val.

A3-182	Sudėtingo mūro skliautų rest. T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,227	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,26	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,06	maš. val.

A3-183	Paprasto mūro skliautų rest. T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant 1,5 plytos ar storesnius skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,216	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,297	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,88	maš. val.

A3-184	Vidut. sudėting. mūro skliautų rest. T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant1,5 plyt. ar storesn. skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	17,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,216	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,297	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,21	maš. val.

A3-185	Sudėtingo mūro skliautų rest. T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), restauruojant 1,5 plytos ar storesn. skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,216	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,297	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,66	maš. val.

A3-186	Paprasto mūro skliautų rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,377	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,13	maš. val.

A3-187	Vidut. sudėting. mūro skliautų rest. T-2 tipo plyt. (260x125x65 mm), restauruojant 0,5-1 plyt. storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	21,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,377	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,56	maš. val.

A3-188	Sudėtingo mūro skliautų rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,377	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,06	maš. val.

A3-189	Paprasto mūro skliautų rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant 1,5 plytos ar storesnius skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,357	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,26	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,88	maš. val.

A3-190	Vidut. sudėting. mūro skliautų rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant 1,5 plyt. ar stores. skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	17,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,357	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,26	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,21	maš. val.

A3-191	Sudėtingo mūro skliautų rest. T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm), restauruojant 1,5 plytos ar storesn. skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,357	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,26	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,66	maš. val.

A3-192	Paprasto mūro skliautų rest. T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm), restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,44	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,223	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,13	maš. val.

A3-193	Vidut. sudėting. mūro skliautų rest. T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm), restauruojant 0,5–1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	21,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,44	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,223	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,56	maš. val.

A3-194	Sudėtingo mūro skliautų rest. T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm), restauruojant 0,5–1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,44	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,223	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,06	maš. val.

A3-195	Paprasto mūro skliautų rest. T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm), restauruojant 1,5 plytos ar storesnius skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,415	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,265	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,88	maš. val.

A3-196	Vidut. sudėting. mūro skliautų rest. T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm), restauruojant 1,5 plytos ar storesnius ir iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	17,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,415	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,265	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,21	maš. val.

A3-197	Sudėtingo mūro skliautų restaur. T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm), restauruojant 1,5 plytos ar stores. skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,415	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,265	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,66	maš. val.

A3-198	Paprasto mūro skliautų restaur. molio pilnavidurėmis plyt., restauruojant 0,5–1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	16,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,44	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,223	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,13	maš. val.

A3-199	Vidut. sudėting. mūro skliautų restaur. molio pilnavid. plytomis, restauruojant 0,5–1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	21,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,44	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,223	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,56	maš. val.

A3-200	Sudėtingo mūro skliautų restaur. molio pilnavidurėmis plytomis, restauruojant 0,5–1 plytos storio skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	26,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,44	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,223	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,06	maš. val.

A3-201	Paprasto mūro skliautų restaur. molio pilnavidurėmis plytomis, restauruojant 1,5 plytos ir storesn. skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	14,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,415	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,265	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,88	maš. val.

A3-202	Vidut. sudėting. mūro skliautų rest. molio pilnavidurėmis plytomis, restauruojant 1,5 plytos ir stores. skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	17,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,415	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,265	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,21	maš. val.

A3-203	Sudėtingo mūro skliautų restaur. molio pilnavidurėmis plytomis, restauruojant 1,5 plytos ir storesn. skliautus iki 1 m3		m3

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	22,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,415	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,265	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	1,66	maš. val.

	11. Grindų, laiptų ir jų aikštelių iš plytų restauravimas
Darbų sudėtis:	1. Pagrindo paruošimas, smėlio pasluoksnių iki 5 cm storio įrengimas.
	2. Plytų klojimas.
	3. Siūlių užpylimas skiediniu.
	4. Paviršiaus lyginimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-204	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų gulsčiai, restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,032	tūkst. vnt.
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,008	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,02	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,135	maš. val.

A3-205	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų gulsčiai, restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,029	tūkst. vnt.
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,008	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,02	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,135	maš. val.

A3-206	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų gulsčiai, restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,021	tūkst. vnt.
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,008	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,02	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,135	maš. val.

A3-207	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų gulsčiai, restauravimas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,032	tūkst. vnt.
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,008	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,02	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,135	maš. val.

A3-208	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų ant briaunos, restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,053	tūkst. vnt.
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,023	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,03	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,22	maš. val.

A3-209	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų ant briaunos, restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,049	tūkst. vnt.
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,024	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,03	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,22	maš. val.

A3-210	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų ant briaunos, restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm)		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,036	tūkst. vnt.
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,029	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,03	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,22	maš. val.

A3-211	Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų ant briaunos, restauravimas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m2

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	2,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,053	tūkst. vnt.
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,023	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,03	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,22	maš. val.

	12. Vagų kalimas

Darbų sudėtis:	1. Vagų kalimas, saugant autentišką mūrą.
	2. Šiukšlių pašalinimas iš darbo vietos (2 m).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-212	0,25 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,33	žm. val.
A3-213	0,25 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,72	žm. val.
A3-214	0,25 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,05	žm. val.
A3-215	0,5 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,72	žm. val.
A3-216	0,5 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,45	žm. val.
A3-217	0,5 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
A3-218	1 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.
A3-219	1 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,2	žm. val.
A3-220	1 plytos gylio ir 1,5 plytos pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	4,8	žm. val.
A3-221	0,25 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,5	žm. val.
A3-222	0,25 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalmas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,99	žm. val.
A3-223	0,25 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,45	žm. val.
A3-224	0,5 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,94	žm. val.
A3-225	0,5 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalimas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
A3-226	0,5 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,9	žm. val.
A3-227	1 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,9	žm. val.
A3-228	1 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalimas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,9	žm. val.
A3-229	1 plytos gylio ir 2 plytų pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	5,8	žm. val.
A3-230	0,25 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,61	žm. val.
A3-231	0,25 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,3	žm. val.
A3-232	0,25 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
A3-233	0,5 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,2	žm. val.
A3-234	0,5 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,7	žm. val.
A3-235	0,5 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,9	žm. val.
A3-236	1 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras silpnas)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,4	žm. val.
A3-237	1 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras vidutinio stiprumo)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	5,3	žm. val.
A3-238	1 plytos gylio ir 3 plytų pločio vagos kalimas (mūras stiprus)		m
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	7,9	žm. val.

13. Vagų užtaisymas

Darbų sudėtis:	1. Vagos plovimas vandeniu. / 2. Plytų paruošimas, tašymas. / 3. Vagos užtaisymas plytomis, perrišant eiles ir pan.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-239	Vagos (1x0,5 plytos skersp.) užtaisymas T-1 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,15	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,013	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,011	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,04	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,075	maš. val.

A3-240	Vagos (1x1 plytos skersp.) užtaisymas T-1 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,024	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,021	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,07	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,13	maš. val.

A3-241	Vagos (1x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-1 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,1	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,036	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,032	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,08	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,23	maš. val.

A3-242	Vagos (1,5x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-1 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	4,5	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,054	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,048	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,1	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,35	maš. val.

A3-243	Vagos (2x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-1 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	6,2	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,073	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,058	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,12	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,5	maš. val.

A3-244	Vagos (1x0,5 plytos skersp.) užtaisymas T-2 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,15	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,016	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,012	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,04	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,075	maš. val.

A3-245	Vagos (1x1 plytos skersp.) užtaisymas T-2 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,029	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,023	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,07	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,13	maš. val.

A3-246	Vagos (1x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-2 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,1	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,043	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,035	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,09	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,22	maš. val.

A3-247	Vagos (1,5x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-2 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	4,5	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,064	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,051	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,12	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,33	maš. val.

A3-248	Vagos (2x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-2 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	6,2	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,086	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,065	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,15	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,47	maš. val.

A3-249	Vagos (1x0,5 plytos skersp.) užtaisymas T-3 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,15	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,016	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,01	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,04	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,075	maš. val.

A3-250	Vagos (1x1 plytos skersp.) užtaisymas T-3 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,029	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,02	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,07	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,13	maš. val.

A3-251	Vagos (1x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-3 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,1	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,043	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,031	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,1	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,21	maš. val.

A3-252	Vagos (1,5x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-3 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	4,5	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,064	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,045	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,12	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,33	maš. val.

A3-253	Vagos (2x1,5 plytos skersp.) užtaisymas T-3 tipo plytomis		m
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	6,2	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,086	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,058	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,15	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,47	maš. val.

A3-254	Vagos (1x0,5 plytos skersp.) užtaisymas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,15	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,016	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,01	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,04	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,075	maš. val.

A3-255	Vagos (1x1 plytos skersp.) užtaisymas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,029	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,02	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,07	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,13	maš. val.

A3-256	Vagos (1x1,5 plytos skersp.) užtaisymas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	3,1	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,043	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,031	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,1	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,21	maš. val.

A3-257	Vagos (1,5x1,5 plytos skersp.) užtaisymas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	4,5	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,064	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,045	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,12	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,33	maš. val.

A3-258	Vagos (2x1,5 plytos skersp.) užtaisymas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis		m

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	6,2	žm. val.
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250x120x65 mm	0,086	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,058	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,15	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,47	maš. val.

	14. Mūro tvirtinimas metalo elementais (ryšiai, traukės, stygos ir pan.)
Darbų sudėtis:	1. Sijų, traukių, ryšių ir pan. elementų sustatymas (A3-259).
	2. Templių įrengimas sustatant ankerius (A3-260).
	3. Skylių gręžimo, vagų kalimo, jų užtaisymo ir pan. sąnaudos įvertinamos papildomai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-259	Plytų mūro tvirtinimas metalo sijomis, traukėmis, ryšiais, stygomis ir pan.		t
	Vidutinė kategorija 3.50
	Darbo sąnaudos	150,0	žm. val.
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	50,0	kg
260379	Metalinės sijos, juostos	0,96	t
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,22	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	14,78	maš. val.

A3-260	Skliautų tvirtinimas stygomis		t
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	169,0	žm. val.
92100	Lovinis profilis N5	0,48	t
93029	Armatūrinis plienas (periodinio profilio), A-2, d 28 mm	0,47	t
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	47,0	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,54	m3
240003	Acetilenas	0,081	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,34	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	16,56	maš. val.

	15. Mūro tvirtinimas injektuojant skiedinius

Darbų sudėtis:	1. Plyšių valymas, drėkinimas.
	2. Rozečių pastatymas, įrengiant skylę centre.
	3. Reikiamos sudėties skiedinio paruošimas.
	4. Skiedinio injektavimas (3-is kartus).
	5. Rozečių pašalinimas, plyšių glaistymas.
	6. Žymėjimai darbų žurnale.
	7. Įrangos pernešimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-261	Plyšių išvalymas ir glaistymas		m
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	1,65	žm. val.
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,0006	t
570885	Vanduo	0,004	m3

A3-262	Plyšių išvalymas ir akinimas		m
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	4,6	žm. val.
100235	Kalkės	0,0018	t
570885	Vanduo	0,005	m3
571066	Cementas statybiniams skiediniams (ruošiamiems statyboje)	0,0028	t
573022	Gamtinis smėlis	0,001	m3

A3-263	Rozečių formavimas, užtaisymas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,1	žm. val.
570130	Alebastras (stat. gipsas)	0,003	t
570885	Vanduo	0,004	m3

A3-264	Sluoksniuoto mūro injektavimas rankiniu injektoriumi, plyšio plotis iki 5 mm		50 l

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	7,7	žm. val.
100235	Kalkės	0,01	t
570885	Vanduo	0,035	m3
571031	Portlandcementis su mineraliniais priedais	0,015	t

A3-265	Sluoksniuoto mūro injektavimas hidrauliniu injektoriumi, plyšio plotis iki 5 mm		50 l

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	0,94	žm. val.
100235	Kalkės	0,01	t
570885	Vanduo	0,035	m3
571031	Portlandcementis su mineraliniais priedais	0,015	t
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,18	maš. val.

A3-266	Sluoksniuoto mūro injektavimas rankiniu injektoriumi, plyšio plotis daugiau kaip 5 mm		50 l

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	9,24	žm. val.
100235	Kalkės	0,01	t
570885	Vanduo	0,035	m3
571031	Portlandcementis su mineraliniais priedais	0,025	t

A3-267	Sluoksniuoto mūro injektavimas hidrauliniu injektoriumi, plyšio plotis daugiau kaip 5 mm		50 l

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,13	žm. val.
100235	Kalkės	0,01	t
570885	Vanduo	0,035	m3
571031	Portlandcementis su mineraliniais priedais	0,025	t
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	0,22	maš. val.

	16. Mūro siūlių restauravimas
Darbų sudėtis:	1. Sunykusio skiedinio pašalinimas. / 2. Siūlių plovimas vandeniu. / 3. Siūlių užpildymas skiediniu. / 4. Paviršiaus formavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-268	Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu		m2
	Vidutinė kategorija 4.33
	Darbo sąnaudos	1,45	žm. val.
100235	Kalkės	0,0022	t
570885	Vanduo	0,0087	m3
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,004	m3

	17. Mūro siūlių rievėjimas

Darbų sudėtis:	1. Skiedinio likučių šalinimas, siūlių plovimas.
	2. Siūlių rievėjimas.
	3. Mūro paviršiaus valymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-269	Išgaubtų mūro siūlių rievėjimas		m2
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,55	žm. val.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,007	m3
A3-270	Įgaubtų mūro siūlių rievėjimas		m2
	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	0,44	žm. val.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,006	m3

	18. Sudūlėjusio mūro paviršiaus restauravimas, aptepant specialiu skiediniu (keraminių miltelių skiediniu)

Darbų sudėtis:	1. Sūdulėjusių plytų šalinimas (kalteliu, metalo šepečiu ar pan.). / 2. Keraminių miltelių (plytų miltų) skiedinio pagaminimas. / 3. Plytos formos atkūrimas, krečiant ir formuojant; suformuoto paviršiaus glaistymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-271	Mūro plytų paviršiaus restauracija, aptepant specialiu keraminių miltelių skiediniu ir atkūriant išdulėjusių plytų formą		vnt.

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	1,45	žm. val.
100360	Keraminiai milteliai (maltos plytos)	0,0007	t
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,0018	m3

	19. Sudūlėjusio paviršiaus restauravimas, neatstatant plytų formos (ištįsinis tepimas)

Darbų sudėtis:	1. Valymas metaliniu šepečiu. / 2. Plovimas vandeniu. / 3. Skiedinio ruošimas, paviršiaus tepimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-272	Sudūlėjusio mūro paviršiaus restauracija, aptepant specialiu kalkiniu skiediniu, neatstatant plytų formos		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,1	žm. val.
570263	Gesintos kalkės (tešla)	0,0034	t
600021	Kalkinis skiedinys 1:3	0,006	m3

A3-273	Mūro paviršiaus restauracija, aptepant specialiu kalkiniu skiediniu, paviršius turi kavernų ar buvo sužalotas		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	1,6	žm. val.
100360	Keraminiai milteliai (maltos plytos)	0,006	t
570263	Gesintos kalkės (tešla)	0,01	t
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,021	m3

	20. Mūro paviršiaus restauravimas, aptepant keraminių miltelių (plytų miltų) skiediniu, siūles užpildant kalkių skiediniu

Darbų sudėtis:	1. Paviršiaus valymas metaliniu šepečiu. / 2. Skiedinio iš siūlių pašalinimas, paviršiaus plovimas vandeniu. / 3. Skiedinio paruošimas ir tepimas ant plytų. / 4. Siūlių užpildymas kalkių skiediniu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-274	Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt. sk.), siūles užpildant spec. kalkių sk.		m2

	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,8	žm. val.
100360	Keraminiai milteliai (maltos plytos)	0,006	t
570263	Gesintos kalkės (tešla)	0,008	t
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,016	m3

	21. Krenelažo dantų (ginybinių pilių, vienuolynų ir pan. statinių sienų dantų) mūro reastauravimas

Darbų sudėtis:	1. Šablonų pagaminimas / 2. Seno mūro iškirtimas reikiamose vietose. / 3. Plytų aptašymas. / 4. Mūrijimas, perrišant su senu mūru, sutvarkant mūro siūles.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-275	Krenelažo dantų nesudėtingo mūro restauravimas T-1 tipo (290x135x85 mm) plytomis		m3

	Vidutinė kategorija 4.33
	Darbo sąnaudos	30,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,247	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,48	maš. val.

A3-276	Krenelažo dantų sudėtingo mūro restauravimas T-1 tipo (290x135x85 mm) plytomis		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
100001	Plytos T-1	0,251	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,212	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	3,48	maš. val.

A3-277	Krenelažo dantų nesudėtingo mūro restauravimas T-3 tipo (250x120x65 mm) plytomis		m3

	Vidutinė kategorija 4.33
	Darbo sąnaudos	30,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,354	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,48	maš. val.

A3-278	Krenelažo dantų sudėtingo mūro restauravimas T-3 tipo (250x120x65 mm) plytomis		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
100002	Plytos T-3	0,358	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,216	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	3,48	maš. val.

A3-279	Krenelažo dantų nesudėtingo mūro restauravimas T-2 tipo (260x125x65 mm) plytomis		m3

	Vidutinė kategorija 4.33
	Darbo sąnaudos	30,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,408	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,52	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	2,48	maš. val.

A3-280	Krenelažo dantų sudėtingo mūro restauravimas T-2 tipo (260x125x65 mm) plytomis		m3

	Vidutinė kategorija 5.00
	Darbo sąnaudos	36,0	žm. val.
100000	Plytos T-2	0,413	tūkst. vnt.
600017	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	0,242	m3
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	0,54	maš. val.
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	3,48	maš. val.

	22. Mūrinių sienų mažų plotų, skliautų, skaidytų ar kitokių netaisyklingų paviršių aptaisymas glazūruotomis plytelėmis, nelygų aptaisomo mūro pagrindą išlyginant klijų mase

Darbų sudėtis:	1. Mūro paviršiaus (aptaisomo paviršiaus) plovimas vandeniu.
	2. Plytelių rūšiavimas.
	3. Paviršiaus nužymėjimas.
	4. Pagrindo išlyginimas klijų masės sluoksniu.
	5. Plytelių pjaustymas, klojimas, padarant (kur reikia) klijų masės papildomą tarpsluoksnį.
	6. Siūlių užtaisymas glaistu.
	7. Aptaisyto paviršiaus nuvalymas, plovimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-281	Mūrinių sienų mažų pl., skliautų, skaidytų ar netaisykl. pav. aptais. glaz. plyt. ant klijų, nelygų mūro pagr. išlyg. klijų mase		m2
	Vidutinė kategorija 4.00
	Darbo sąnaudos	2,79	žm. val.
230209	Klijai	10,0	kg
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	0,2	kg
570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	1,04	m2

	23. Keraminių plytelių grindų danga mažose ar netaisyklingos formos patalpose, nelygų pagrindą išlyginant ir plyteles klijuojant klijų mase

Darbų sudėtis:	1. Pagrindo paviršiaus (aptaisomo paviršiaus) plovimas vandeniu.
	2. Plytelių rūšiavimas.
	3. Paviršiaus nužymėjimas.
	4. Nelygaus pagrindo išlyginimas klijų masės sluoksniu.
	5. Plytelių pjaustymas, klojimas (be grindjuosčių įrengimo).
	6. Siūlių užpildymas.
	7. Grindų aptaisyto paviršiaus nuvalymas, plovimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-282	Keram. plytelių grindų danga, klijuojant klijais ir nelygų pagr. išlyg. klijų mase, kai patalpos mažos ar netaisykl. formos		m2

	Vidutinė kategorija 4.50
	Darbo sąnaudos	3,95	žm. val.
230209	Klijai	12,6	kg
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	0,2	kg
570152	Keraminės grindų plytelės	1,27	m2

	24. Senų plytų paruošimas tolesniam naudojimui

Darbų sudėtis:	1. Plytų atrinkimas. / 2. Plytų paruošimas, nuvalant seno skiedinio likučius. / 3. Paruoštų plytų sudėjimas į krūvas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A3-283	Plytų paruošimas, nuvalant seno skiedinio likučių, tolesniam naudojimui		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	15,5	žm. val.

______________