LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo nr. 1-194 „dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. liepos 16 d. Nr. 1-185
Vilnius

P a k e i č i u Gamtinių dujų kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“, 7 punkto 2 lentelę ir ją išdėstau taip:
„2 lentelė. Gamtinių dujų kokybės parametrai

Eil. / Nr.	Rodiklis	Vertė
1.	Metanas CH4, % mol	≥ 90
2.	Propanas C3H8, % mol	≤ 3
3.	Butano C4H10 ir aukštesnių angliavandenilių suma, % mol	≤ 1
4.	Azotas N2, % mol	≤ 5
5.	Anglies dioksidas CO2, % mol	≤ 2,5
6.	Deguonis O2, % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa	≤ 0,5 / ≤ 0,021
7.	Metano skaičius	≥ 73
8.	Santykinis tankis	0,55–0,63
9.	Sieros vandenilis H2S, g / m3	≤ 0,007
10.	Merkaptaninė siera, g / m3	≤ 0,016
11.	Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis	neleistinas
12.	Mechaninių priemaišų kiekis, g / m3	≤ 0,001
13.	Vandens rasos taško temperatūra2, °C (4 MPa)	˂ -10
14.	Angliavandenilių rasos taško temperatūra °C (2,5–7,5 MPa)	˂ -2
15.	Bendras sieros kiekis, g / m3	˂ 0,03
16.	Vandenilis H2 % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 1,6 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa	≤ 2 / neleistinas1

“

Ūkio ministras,
pavaduojantis energetikos ministrą	Evaldas Gustas